КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ККМ “КАСБИ”-03К

включение: Включите питание – происходит самодиагностика ККМ. При успешном завершении самодиагностики на индикатор попеременно выводится дата: и время . Если дата или время неверные, то работу начинать нельзя, для исправления даты или времени необходимо вызвать своего линейного инженера.

работа: Нажмите клавишу , на индикатор выводится . Нажмите клавишу ввода , на индикаторе появляется запрос пароля кассира . На цифровой клавиатуре введите первичный пароль кассира, т.е. нажмите клавиши и , затем клавишу ввода , на индикатор выводится , нажмите клавишу , на индикатор выводится - можно начинать регистрацию продаж. ПРОСТОЙ ЧЕК Наберите стоимость продажи в рублях, если нужны копейки, то нажмите и введите копейки. Нажмите клавишу ввода , затем клавишу итога и завершите чек клавишей ввода . Пример чека на 12 руб 50 коп.: ЧЕК НА НЕСКОЛЬКО ПРОДАЖ С ПОДСЧЕТОМ СДАЧИ Наберите на цифровой клавиатуре стоимость продажи. Нажмите клавишу ввода . Повторите действия и для других продаж. Нажмите клавишу , на индикаторе появится общая сумма продаж. Введите сумму, полученную от покупателя, нажмите клавишу ввода . На индикаторе и чеке выводится сумма сдачи, печатается чек. АННУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА возможно только пока чек не закрыт, т.е. не нажата клавиша итога . Для аннулирования продажи нажмите клавишу , затем завершите чек клавишей .

СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ: СНЯТИЕ Х -ОТЧЕТА - снимается при необходимости. Поочередно нажимайте клавишу , пока на индикаторе не появится . Нажмите клавишу , на индикатор выводится . Нажмите клавишу ввода , на индикатор выводится запрос пароля администратора . Нажмите клавишу , затем клавишу ввода , на индикатор выводится . Нажмите клавишу ввода , на индикатор выводится . Нажмите клавишу ввода - происходит печать Х-отчета. Выход из режима осуществляется поочередным нажатием клавиши до появления на индикаторе .

ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ: СНЯТИЕ Z -ОТЧЕТА - снимается обязательно, если была хотя бы одна продажа. Поочередно нажимайте клавишу , пока на индикаторе не появится . Нажмите клавишу , на индикатор выводится . Нажмите клавишу ввода , на индикатор выводится запрос пароля администратора . Нажмите клавишу , затем клавишу ввода , на индикатор выводится . Нажмите клавишу , на индикаторе появится . Нажмите клавишу ввода , на индикаторе появится , нажмите клавишу ввода - происходит печать Z-отчета. Выход из режима осуществляется поочередным нажатием клавиши до появления на индикаторе .

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ: Если во время печати чека закончилась бумага, на индикатор выводится ; вставьте бумагу, нажмите клавишу - касса разблокируется, чек допечатается. P.S. При бледной печати чеков зарядите встроенный аккумулятор ККМ. Аккумулятор ККМ заряжается от сети только при включенной кассе!